第二章	圖書館資訊系統硬體及網路基本配備

一、系統主機

(一)功能及用途

圖書館資訊系統主機，主要供圖書館資訊系統之應用軟體、資料庫管理系統及相關之軟體，進行輸出入處理、程式執行、資料存取等作業。

(二)產品現況及趨勢分析

1.	工作站級主機

其中央處理單元(CPU)一般為RISC架構，所執行的作業系統以UNIX為主，適用於多人多工之作業環境。

2.	PC級伺服主機

中央處理單元(CPU)一般為CISC架構，所執行的作業系統以NOVELL Netware、Windows NT 或Linux/FreeBSD/Solaris為主。

3.	伺服主機可考慮採用對稱式多重處理器(Symmetric Multi-Processor, SMP) 架構，此類架構同時具有兩顆以上CPU同時作業，可提高系統作業效能。

(三)採購建議

1.	圖書館應視使用系統之人數、資料量之多寡，選擇合適之主機, 以便能負荷應用軟體運作。

2.	前述所需之環境應註明應用系統、作業系統、資料庫管理系統所搭配之使用者數量。

(四)採購參考規格

1.UNIX或Windows NT工作站型主機(RISC架構)。

2.UNIX或Windows NT PC伺服主機(CISC架構)。

3.可支援「對稱式多重處理器」(Symmetric Multi-Processor, SMP)架構。

4.CPU處理字元長度：32bits以上。

5.主記憶體容量：ECC規格，128MB以上，至少可擴充至512MB。

6.硬碟：傳輸速度為FAST SCSI-2界面以上(20MB/sec)，容量4G以上。

7.SCSI控制卡為界面傳輸為32bit以上，且須支援FAST/WIDE SCSI-2以上(40MB/sec)之傳輸速度，並且支援bus mastering。

8.DAT或DLT磁帶備份機，可支援4GB(未壓縮)以上之磁帶備份。

9.光碟機。

10.1.44MB軟碟機。

11.網路卡：Fast Ethernet網路卡(具bus mastering)。

12.15吋以上螢幕。

13.作業系統：小型系統5個以上，中型系統10個以上，大型系統32以上之 user license。

二、圖書館資訊系統作業用電腦

(一)功能及用途

連接圖書館資訊系統主機，進行採購、編目、流通、期刊管理、線上公用目錄查詢及參考服務暨文獻傳遞等作業，與一般個人電腦之配備相同，部份屬於較特殊之需求項目，例如：網路卡、CCCII中文系統等。

(二)產品現況及趨勢分析

(1)作業系統

個人電腦目前以Microsoft Windows為主流。目前國內軟體廠商所提供之應用系統大多要求在Windows下才能執行，但未來Java 應用程式若逐漸普及，則使用者端之作業系統將有更多選擇，例如Linux、Solaris、FreeBSD、MacOS、BeOS等等。

(2)硬體設備

主要以X86 CPU之等級區分，目前以Pentium-III為主要機種。未來應注意Thin Client發展趨勢，此類架構對於管理者有極大方便性。

(三)採購建議

圖書館作業用電腦之等級應配合圖書館自動化系統，選擇適合之機種，

一般以市面之主要機種即可滿足自動化作業需求。若圖書館自動化系統採主從架構或視窗界面，則應考量電腦反應速度，須搭配較多記憶體 (RAM)數量以加快資料處理及反應速度。

系統若採用主從架構，則應考慮主從端字碼轉換相容性問題。例如，(一)伺服端採用CCCII碼者，終端須能轉換BIG-5與CCCII碼。(二)伺服端採用UNICODE碼者，終端須能轉換BIG-5碼與CCCII碼。

(四)採購參考規格

1.相當於Pentium III 500 Mhz等級以上之CPU。

2.主記憶體64MB SDRAM以上，至少可擴充至256MB。

3.15吋以上非交錯式平面直角螢幕，符合MPR-II/TCO95低輻射安規，附太陽眼鏡玻璃材質之護目鏡。

4.VGA彩色加速顯示卡，視訊記憶體2MB RAM以上

5.10/100Base T 乙太網路卡（Ethernet），傳輸速度100M bps（含）以上，

須支援 Novell(IPX/SPX)、UNIX(TCP/IP) 及 Windows NT (Net Bios)

，附支援 Novell、Windows NT 及 UNIX TCP/IP 驅動程式。

6.Ultra DMA硬碟8GB以上，轉速7200rpm以上，平均搜尋時間10ms以下。

7.屬於讀者使用終端機，應加裝硬碟保護卡。

8.ATX 主機板及電源管理。

9 1.44MB軟式磁碟機。

10.36倍速以上之光碟機。

11.支援USB介面。

12.支援Windows 95/98 以上104鍵以上鍵盤，具倉頡、注音及大易輸入法字根。

13. 滑鼠。

14. Windows 98或Windows 2000作業系統。

15.若系統內碼為CCCII碼者，應採購CCCII碟版中文系統視窗版，2萬字以上。

三、不斷電系統(UPS)

(一)功能及用途

於電源中斷時緊急切換由蓄電池供電，使系統作業不致中斷，供使用者將資料存檔，以及正常地執行主機停機作業。

(二)採購建議

1. 900 VA可接2-3台電腦，以此推算所需之容量。

2. 具自動升降電壓功能(穩壓功能)。

3. 停電轉換：一般電腦在4m Sec以下，供主機使用之UPS為零中斷。

4. 連接主機之UPS應具有自動啟動主機停機功能，以避免假日或下班

時停電，在蓄電池耗盡後造成主機不正常關機。

5. 除線上公用目錄查詢所使用之電腦外，執行其他模組作業之電腦，

因隨時在進行資料之新增、修改，因此亦須裝置UPS。

(三)採購參考規格

1.單位：1KVA。

2.供系統主機用之UPS須具自動關機功能。

四、印表機

(一)功能及用途

供圖書館列印報表、通知單及各式資料，並且可做為文書處理資料列

印用。

(二)產品現況及趨勢分析

印表機依列印方式分為三種類型：點陣式、噴墨式及雷射式。

1.	點陣印表機藉由印字頭撞擊色帶而成像，目前均為24針之印字頭。可列印之紙張格式依連續式報表紙來區分，分為80行及132行，部份機型具有單張紙之送紙槽，可連續送紙列印。點陣式印表機之價格及列印成本低廉，但列印之dpi值不高，不適合列印圖像，且列印時噪音較大，不過適合印製具有複寫式收據，以及大量之報表資料。

2.	噴墨印表機透過噴嘴之控制，將墨水匣內之墨水噴灑於紙張上而成像。具有彩色列印之功能，其dpi值可達720 dpi以上，列印品質接近雷射印表機，但每張紙之列印成本最高。

3.	雷射印表機以雷射光經過透鏡照射感光滾筒而產生靜電，將黏著之碳粉加熱而成像。其解析度一般以600 dpi為標準。印表機之價格較高，但列印品質及速度較佳，列印成本介於點陣與噴墨印表機之間。

(三)採購建議

圖書館自動化系統之列印需求以通知單、統計報表、各種資料清單及其他特殊列印需求(例如：書標、罰款收據)為主，具有量多、多樣性列印之需求，因此圖書館採購時應選擇適當之印表機類型，例如：點陣式印表機之列印成本低，且適合連續式報表紙之列印，即適合大量之列印需求。圖書館若需利用電腦製作文件或美工海報，則可以選擇噴墨印表機或雷射印表機，並應附有Windows驅動程式。

(四)採購參考規格

1.點矩陣式印表機

(1)24針，132或80行點矩陣印表機。

(2)文字／圖形雙向列印。

(3)可接受單張式及連續式報表紙式進紙。

(4)可從前、後方送紙。

(5)列印噪音須低於45db。

2.彩色噴墨印表機

(1)解析度可達600X600 dpi以上。

(2)黑色及彩色墨水匣可單獨更換。

(3)若需使用連續式報表紙列印，則應採購送紙器。

3.雷射印表機

(1)解析度可達600X600 dpi以上。

五、條碼閱讀機

(一)功能及用途

為一種輸入裝置，可讀取借閱證或圖書條碼，加快輸入流程。

(二)產品現況及趨勢分析

條碼輸入設備可分為光筆、CCD光罩式、雷射槍等，以RS-232或共用鍵盤介面與電腦連結。可支援讀取的條碼，例如：UPC、EAN、Codebar、Code 39、Code 128等，均為一維條碼。另外二維條碼可容納較多之內容，例如：PDF417即可容納2500字元，未來出版社可將MARC記錄以二維條碼印於圖書上，供圖書館直接轉入系統使用，但二維條碼須以雷射槍或Video Scanner讀取，目前較不普遍。

(三)採購建議

光筆及CCD光罩式條碼閱讀機之價格較低，雷射槍之價格較高。

(四)採購參考規格

1. 可支援39碼、128碼、UPC/EAN、Codebar。

2. 內含解碼器，可自動判讀各種不同條碼。

3. 可設定不同操作模式。

4. 可支援圖書館自動化作業用電腦所使用之中文界面。

5. 具共用鍵盤介面。

六、磁碟陣列 (Disk Arrays)；RAID(Redundant Arrays of Inexpensive

Disks)

(一)功能及用途

磁碟儲存技術，可將一組磁碟視為單一磁碟，將資料切割分散儲存到不同的磁碟上，並具有檢查、即時恢復及mirror的功能。對具有大量資料及作業的圖書館，提供更安全的資料儲存方式。

(二)產品現況及趨勢分析

1.	RAID處理資料之方式有以下等級：

(1)RAID Level 0 - 可將資料切割分散儲存至多顆硬碟，但不具備份

儲存功能。

(2)RAID Level 1 - 可將資料切割分散儲存至多顆硬碟，並同時以

mirror方式備份儲存至同等量硬碟空間。

(3)RAID Level 2 - 提供陣列磁碟機中所有硬碟之位元分散儲存功

能。

(4)RAID Level 3 - 資料以位元或位元組形式分散儲存在陣列磁碟機

中，並做同位檢查，將同位檢查資料寫入另一顆硬碟中。

(5)RAID Level 4 - 類似Level 3，但資料分割方式是以區段為單位，

可提昇讀取的效率。

(6)RAID Level 5 - 利用Data Parity演算法，僅需使用磁碟陣列多顆

磁顆中之一顆做為資料備存之用，並將除錯碼寫入所有磁碟。

2.	若干PC伺服器主機推出內含RAID介面，提供進一步資料儲存安全性功能。

(三)採購建議

RAID Level 5之演算法兼顧經濟與效率。

(四)採購參考規格

1.	支援SCSI介面。。

2.	符合RAID 0, 1, 3, 5規格。

3.	具熱抽換(Hot-swap)及自動回覆功能。

七、路由器

(一)功能及用途

連接區域網路或廣域網路，並在兩端間有一條以上的路徑時提供流量控制與過濾功能，在大型網際網路中引導封包，以最經濟、最有效的路徑以抵達終點。

(二)參考標準

1. 所支援之TCP/IP通訊協定相關標準以RFC文件編號如下：

RFC 1388 - RIP Version 2 - Carrying Additional Information

RFC 1387 - RIP Version 2 Protocol Analysis, 1993

RFC 1058 - Routing Information Protocol, 1988

RFC 1450 - Management Information Base for version 2 of Simple

Network Management Protocol (SNMPv2), 1992

RFC 1127 - SNMP communication services, 1991

RFC 1098 - Simple Network Management Protocol, 1989

(三)產品現況及趨勢分析

隨著產品的進步，路由器附加具有其他功能，例如：終端伺服器，並且整合橋接器、集線器等功能

(四)採購建議

依網路連結的數量，選擇足夠之連接埠，一般單獨圖書館連結Internet，具有一個LAN Port及一個WAN Port即已足夠；若連結多個分館，則應具備有相當的WAN Port以供連結。

(五)採購參考規格

1. 具一個區域網路連接埠(LAN Port)及一個廣域網路連接埠(WAN

Port)。

2. 傳輸速度支援1.544Mbps ( T1 )。

3. 區域網路須符合IEEE802.3 10BaseT、10Base2及10Base5規定。

4. 支援TCP/IP、XNS、ISO、IPX/SPX、AppleTalk、DECnet多種網路

通訊協定。

5. 支援RIP、IPX/RIP、SAP路由協定。

6. 至少支援PPP廣域網路通訊協定。

7. 符合SNMP網路管理功能。

8.  EMI通過FCC Class A, 安規通過UL、CSA認証。

八、數據連結設備

科技進步日新月易，網路連接方式逐漸走向多元化，底下簡單介紹目前市面上所提供數種網路連接方式供參考。

(一)	傳統數據機(modem)

傳統式數據機將電腦輸出之數位訊號調變成類比訊號再經由傳統電話銅雙絞線傳輸至遠端，遠端之數據機則作反向動作將類比訊號調變回數位訊號。目前傳統數據機最高傳輸速度為56Kbps，已經漸漸無法滿足一般使用者。

(二)整體服務數位網路(Integrated Services Digital Network, ISDN)

ISDN是整體服務數位網路的簡稱。它是一種數位式網路，可供各種不同的終端設備連接在同一網路上，同時傳送語音、數據、文字及影像等整合通信服務。基本傳輸速率為64Kbps,使用雙通道使可達128Kbps，使用者需備有終端配線器(TA)和乙太網路卡(Ethernet adapter)。

(三)非對稱數位用戶迴路(ADSL)

ADSL的全名為"Asymmetric Digital Subscriber Line"，它是一種利用傳統電話線(亦稱為雙絞線)來提供高速網際網路上網服務的調變/解調變技術，其上行與下行的頻寬是不對稱的，通常下行頻寬大於上行頻寬(例如，下傳速度為1.5Mbps到9Mbps，上傳速度達64Kbps到640Kbps)，因此較適合做為終端瀏覽設備之連線方式。

(四)有線電視寬頻網路(Cable Modem)

Cable modem則是在共享媒介(有線電視纜線)上提供網際網路專屬服務。傳輸頻寬則是由同一段纜線下且使用同一個6MHz的所有用戶所共享，因此，當同一時間上網的用戶越多時，每個人所分享到的頻寬就會有高低起伏之不同。

(五)衛星直播網路(DirecPC)

衛星直播網路，是運用衛星傳輸原理，提供網際網路使用者高頻寬高速率的網路擷取條件。其最大優點是為不限地域限制，即使在偏遠地區亦能使用衛星直撥網路。

(六)固接專線(Leased Line)

固接專線提供最高的線路品質與穩定性，但是價格也最昂貴。

九、乙太網路集線器

(一)功能及用途

連接來自工作站的線路成為一中央點，形成星狀網路架構，提供網路溝通與集中管理功能。

(二)參考標準

*IEEE 802.3標準(ISO 8802-3) - 定義銅軸電纜、雙絞線和光纖等網路媒介。

(三)產品現況及趨勢分析

大部份集線只需做為簡單的中繼器設備，提供到其他集線器或網路骨幹的連接，提供各連接埠以UTP RJ-45連結及100Base T以上最為普遍。較高等級之集線器具有SNMP管理功能，能支援IP、IPX、Ethernet等多個通訊協定，具有將網路區隔為多區段(Multi-segment)及容錯之功能及能力。集線器的設計已朝向Switching的觀點，利用Switching技術，可使連接之工作站獲得區段內之全頻寬。

(四)採購建議

依網路佈線方式及所連接之各項網路設備，選擇足夠連接埠及提供不同功能的集線器。

(五)採購參考規格

1.符合IEEE802.3 100BaseT標準。

2.提供多個(數量依節點或電腦裝置量而定)UTP RJ-45連接埠。

3.具可堆疊式。

4.EMI: 通過 FCC Class A, CE Mark A。

5.安規:符合UL/CSA、TUV標準。

十、網路工程

(一)以4對UTP線(RJ-45接頭)佈線，距離不可超過100公尺。

(二)CAT-5以上線材。